## Slide 1: Проект типовых технических решений по обеспечению безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения ко всем категориям торговых объектов в разбивке на различные зоны торговых предприятий

## Slide 2: Организация доступной среды торговых точек Входная группа
Звуковой маяк
Тактильные знаки
Информационно-тактильный знак
Знак «Парковка для инвалидов»
Электронное табло «Бегущая строка»
Кнопка вызова помощника (на стойке)
Предупреждающий знак «Желтый круг»
Автоматические системы открывания
дверей – раздвижные двери
Плитка тактильная для улицы
Подъемник
Место парковки для инвалидов
Полоса контрастная
Противоскользящее покрытие на ступенях
Специальная дверная ручка для инвалидов
Системы открывания распашных дверей
9
1
10
12
11
3
7
6
2
14
15
13
8
4
5
1

## Slide 3: Организация доступной среды торговых точек Пути движения внутри магазина
Алюминиевая полоса с резиновой вставкой
Телескопические переносные пандусы
Информационный терминал
Предупреждающий знак «Желтый круг»
Метки напольные металлические тактильные в виде точек
Тактильно-звуковая мнемосхема
Адаптированные скамейки
Тактильный знак
Мнемосхема
Специальная адаптированная покупательская тележка
Специальная дверная ручка для инвалидов
Тактильная плитка
Поручень двухуровневый
Кассовый бокс для инвалидов
7
10 6
3
14
4
11
9
8
13
12
1
2
5
2

## Slide 4: Организация доступной среды торговых точек Кассы, прилавки обслуживания
Тактильная плитка
Полки выкладки продукции,
адаптированные для инвалидов
Сигнальная высококонтрастная лента
Скамейки для инвалидов
Кассовый бокс
Индукционная система
6
2
5
4
3
1
3

## Slide 5: ЗНАКИ ДОСТУПНОСТИ
Доступность для
инвалидов -
колясочников
Доступность объекта для всех
категорий инвалидности
Доступность для
инвалидов по слуху
Доступность
для
инвалидов по зрению
Прилегающая территория
Вход Холл
Инф.стойка
/Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Покупатели должны быть проинформированы о доступности территории, зданий и помещений здания для людей с
инвалидностью. Для этих целей используются знаки
доступности, выполненные в виде табличек или наклеек.

## Slide 6: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ и ВЫВЕСКИ
Знаки выполнятся в специальном рельефном формате, доступном для незрячих людей. Дизайн знаков – высококонтрастный, что позволяет видеть их слабовидящим гражданам.
Прилегающая территория
Вход Холл
Инф.стойка
/Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 7: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ и ВЫВЕСКИ
Указатели и вывески выполнятся в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей. Знаки размещаются на высоте 1.35 метра
Прилегающая территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 8: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ и ВЫВЕСКИ
Указатели и вывески выполнятся в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей. Знаки размещаются на высоте 1.35 метра
Прилегающая территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры
Лестницы
Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ и ВЫВЕСКИ
Прилегающая территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры
Лестницы
Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 10: СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Территория перед магазином должна быть оборудована специальными парковочными местами для людей на инвалидных колясках, выполненными в соответствии с ГОСТ.
мест для от общего
инвалидов количества
Количество парковочных должно составлять 10% парковочных мест
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 11: СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Место парковки оборудуется специальным знаком «парковка для инвалидов» и обозначается разметкой на асфальте.

## Slide 12: СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Место парковки оборудуется специальным знаком «парковка для
инвалидов» и обозначается
разметкой на асфальте. Ширина парковочного места – 3,5 м.
Это необходимо для того, чтобы человек на коляске имел пространство сбоку машины для высадки или посадки

## Slide 13: СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Парковки должны быть обеспечены кнопками вызова помощи для
людей с инвалидностью, которые передают
сигнал о необходимости оказания помощи людям с инвалидностью со стороны сотрудников парковки

## Slide 14: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Позволяет слабовидящим людям получать информацию о наличии препятствия (контрастные круги на дверях,
контрастные полосы на ступенях, и пр.)
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 15: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА
Жёлтые круги должны маркировать каждую
стеклянную дверь с обоих ее сторон – это важно для того, чтобы слабовидящие люди обратили на нее внимание и избежали травм при столкновении

## Slide 16: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА
Контрастные полосы должны быть
нанесены на первую и последнюю ступень лестничного марша – они
позволяют слабовидящим людям обратить
внимание на начало
и конец лестницы

## Slide 17: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА
Контрастные полос используют
и для маркировки габаритов дверного проема

## Slide 18: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Слабовидящие и слепые люди должны иметь возможность ориентироваться в пространстве (на территории, внутри здания). Для этих целей используют специальные объемные тактильные плитки и покрытия, обозначающие пути движения, повороты и препятствия
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).
На улице
В помещении
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 19: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
В помещении
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56305 ― 2014
(ИСО 23599:2012)

## Slide 20: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
Объемный рисунок плитки в виде ТОЧЕК
(“биты”) означает наличие препятствий на пути человека (столбы, деревья, изменение уровня, дорога, пешеходный переход и другие опасные для незрячего человека препятствия.)

## Slide 21: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
Когда незрячий человек идет с
тростью, то трость упирается в такие
“биты”, передавая незрячему
человеку, что на его пути находися опасное препятствие

## Slide 22: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
Объемный рисунок плитки в
виде НАПРАВЛЯЮЩИХ
ПОЛОС означает наличие
безопасного пути движения для незрячего человека

## Slide 23
Правильное использование плитки
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

## Slide 24: ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
На прилегающей территории, во входной группе, в ряде случаев внутри здания (скользкий пол) устанавливаются противоскользящие покрытия на поверхности и ступени, предохраняющие покупателей от любых случаев падения / скольжения
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 25: ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
На прилегающей территории, во входной группе, в ряде случаев внутри здания (скользкий пол) устанавливаются противоскользящие покрытия на поверхности и ступени, предохраняющие покупателей от любых случаев падения / скольжения
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 26: НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ
На прилегающей территории, во входной группе, в ряде случаев внутри зд (скользкие ступени) устанавливаются противоскользящие накладки на ступ предохраняющие посетителей от любых случаев падения / скольжения

## Slide 27: НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ
Накладки на ступени оптимально делать контрастным цветом относительно цвета ступеней. Идеальный вариант – желтый – этот цвет хорошо различим для людей с остаточным зрением, таким образом накладка может одновременно играть роль предупреждающих полос.

## Slide 28: СТАЦИОНАРНЫЕ ПАНДУСЫ
Все пандусы должны быть оснащены двухуровневыми непрерывными перилами-
поручнями (для людей разного роста).
Поручни должны быть
гладкими, неразрывными, без любых препятствий на их пути, на краях иметь плавный переход с верхнего уровня на нижний
Поручни должны быть выполнены с двух сторон полотна пандуса
Ширина поручней должна быть
40-60 мм.

## Slide 29
Любые невысокие препятствия и пороги на путях движения должны быть выровнены или оснащены пандусами для преодоления порогов
ПАНДУСЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГОВ
Пандус для преодоления порогов

## Slide 30: ПАНДУСЫ (ВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ)
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ВРЕМЕННАЯ МЕРА (НАПРИМЕР, ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА) МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ПОДОБНЫЕ ПАНДУСЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К УГЛУ
НАКЛОНА. Использование таких пандусов требует чрезвычайно высоких мер безопасности (сопровождение 2-х и более помощников)
ОТКИДНОЙ ПАНДУС
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ (ПЕРЕНОСНОЙ) ПАНДУС
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 31: СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Оптимальное решение для обеспечения доступности входных групп, а также зон, где осуществляется подъем на другие этажи (в т.ч. решения для подъема по лестницам)
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Наклонный подъемник
Вертикальный подъемник

## Slide 32: НАКЛОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Наклонный подъемник

## Slide 33: НАКЛОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Наклонный подъемник

## Slide 34: СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Наклонный подъемник

## Slide 35: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Вертикальный подъемник
РАБОТАЮТ КАК ЛИФТ. НО СУЩЕСТВЕННО ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ В УСТАНОВКЕ! Не
требуют приямка, ставятся на обычный пол
и работают о сети 220В (обычная розетка)

## Slide 36: ГУСЕНИЧНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Предназначены для транспортировки людей в инвалидных креслах по лестницам, угол наклона которых превышает максимально допустимый для установки пандусов (например, если бюджет не позволяет установить стационарный подъемник)
не требуют установки
просты в использовании
позволяют осуществлять подъем по лестнице с углом наклона до 35 гр.
заряжаются от бытовой электросети 220 В
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Мобильный
подъемник

## Slide 37: ГУСЕНИЧНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Безопасное решение, которым может управлять люди без особых
физических возможностей

## Slide 38: ПЕРИЛА
Пути движения должны быть оснащены двухуровневыми непрерывными перилами с краями, плавно переходящими с нижнего уровня на верхний

## Slide 39: ПЕРИЛА
ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ПЕРИЛА

## Slide 40: ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Лестницы быть оснащены ограждениями с двухуровневыми перилами

## Slide 41: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКРЫВАТЕЛИ ДВЕРЕЙ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Легкий доступ в здание посредством автоматического привода двери
Существенно облегчают доступ в здание
Не требуют замены дверей
Питаются от бытовой электросети 220 вольт
Возможны несколько вариантов открывания
двери:
нажатием кнопки;
движением руки перед сенсорным
переключателем;
при помощи пульта;
автоматическое открывание (датчик движения).

## Slide 42: ОСНАЩЕНИЕ САНИТАРНЫХ КОМНАТ
Поручни обеспечивают необходимую поддержку и опору при ходьбе, стоянии и сидении. Поручнями с двух сторон оснащаются унитазы (с одной из сторон оптмально использовать откидной поручень), раковины (с двух сторон и спереди).
Опорные поручни используются на стенах санитарных комнат. Поручни должны иметь максимально надежное крепление.
Помимо этого применяются специальные зеркала с длинными ручками для регулирования угла их наклона пассажирами на инвалидных колясках, специальные сенсорные смесители (или смеситель с длинной выносной ручкой)

## Slide 43: ОСНАЩЕНИЕ САНИТАРНЫХ КОМНАТ

## Slide 44: ОСНАЩЕНИЕ САНИТАРНЫХ КОМНАТ
Регулируемые зеркала с
длинной ручкой регулировки
Смеситель с
длинной ручкой
Сенсорный
смеситель

## Slide 45: ОСНАЩЕНИЕ САНИТАРНЫХ КОМНАТ
Санитарные комнаты ОБЯЗАТЕЛЬНО (в т.ч. Согласно СП.59) должны быть оснащены кнопками вызова помощи со шнурком, которые передают
сигнал беспроводным образом на приемник, находящийся у
уполномоченных сотрудников
банка
Шнур помогает вызвать помощь упавшему человеку
(из положения “лежа”)

## Slide 46: КНОПКИ ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Предназначены для дистанционного вызова помощника (сотрудника банка) при любых затруднениях или вопросах. Кнопка подает сигнал, приемник показывает место, откуда поступил сигнал.
Антивандальная всепогодная кнопка с широкой зоной
нажатия
Стационарные приемник со светодиодной индикацией
Переносной приемник
с ЖК
дисплеем
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 47: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКРЫВАТЕЛИ ДВЕРЕЙ для санитарных комнат
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 48: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКРЫВАТЕЛИ ДВЕРЕЙ для санитарных комнат
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 49: ИНФОРМАЦИОННЫЕ МНЕМОСХЕМЫ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Мнемосхема – тактильно- рельефное табло,
представляющее собой схему движения по кабинетам в учреждении. Все необходимые надписи выполнены в виде плоско-выпуклых элементов и дублируются шрифтом Брайля.
Средства отображения
информации, с помощью которых люди с ограниченными
возможностями здоровья получают наощупь информацию о
доступности объектов, схемах перемещения, путях эвакуации и пр.
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 50: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ, МНЕМОСХЕМЫ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Рельефные знаки и таблички со шрифтом Брайля применяются как информационные указатели рядом с дверьми внутри здания, на дверях кабинетов.

## Slide 51: ЗВУКОВЫЕ МАЯКИ и ИНФОРМАТОРЫ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Предназначены для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей учреждений. Сообщения записываются в зависимости от потребностей каждого учреждения, могут проигрываться как по команде оператора, так и при нажатии на кнопку вызова, или автоматически при срабатывании датчика движения.
Звуковой маяк для улицы и больших помещений
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 52: ЗВУКОВЫЕ МАЯКИ и ИНФОРМАТОРЫ
Звуковой маяк с
резервным питанием и датчиком движения
Звуковой маяк для больших помещений
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов

## Slide 53: ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ
Доступные для слабовидящих клиентов стойки информации, стойки оказания услуг, кассы должны быть оснащены специальными видеоувеличителями, позволяющими детально рассмотреть увеличенное изображение различного рода документов (договора, чеки, товарные накладные и пр.). Высококонтрастные режимы и регулируемое большое увеличение позволяют создать условия доступности информации для слабовидящих людей.
Прилегающая
территория
Вход Холл
Касса/Окно
приема клиентов
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 54: ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 55: ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО “БЕГУЩАЯ СТРОКА”
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
Бегущая строка позволяет людям с нарушениями слуха оперативно получать информацию визуальным способом
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 56: ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ПАНЕЛИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы
Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
При посещении публичных мест люди с слуховыми аппаратами испытывают дискомфорт, связанный с неразборчивостью звуковой информации. Возникает необходимость оснащения ряда зон, где происходит общение с покупателями, устройствами, передающих аудиоинформацию с микрофона прямо на слуховой аппарат покупателя.
Переносная информационная система состоит из микрофона и передающей панели
Настенная информационная система
Стационарные системы с усилителем для крупных объектов. Радиус действия до 700 м2.
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 57: ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ПАНЕЛИ
Кассы, столы или окна обслуживания покупателей, информационные стойки должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО снащены индукционными системами.

## Slide 58: ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ПАНЕЛИ Встраиваемые индукционные системы
Встраиваемая информационная система

## Slide 59: ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ПАНЕЛИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы
Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 60: ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ПАНЕЛИ
Прилегающая
территория
Вход Холл
Инф.стойка Касса/Окно приема
Коридоры Лестницы
Кабинеты
Санитарные комнаты
Залы
Рабочие места
для инвалидов
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО ЗОНАМ ОБЪЕКТА

## Slide 61: СРЕДСТВА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

## Slide 62: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАКСОФОНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

## Slide 63: ПУТИ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ПРИЛАВКАМИ И ПОЛКАМИ С ТОВАРОМ
Пути движения между прилавками и полками с товаром должны соответствовать нормам путей движения, доступных для людей на инвалидных колясках – не менее 1400 мм. (для разворота на 90 градусов – подъехать к полкам с товаром и на 180 градусов – развернуться и поехать обратно).
При организации двухсторонних путей движения ширина должна быть не менее 1800 мм (встречное движение людей на инвалидных колясках)

## Slide 64: ШИРИНА ПРОХОДА

## Slide 65: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В рамках реализации задач
государственной программы “ДОСТУПНАЯ СРЕДА”

## Slide 66
Посетители магазина
нуждаются в современных и
удобных средствах получения
информации об магазине, реализуемых в нем продуктах, оказываемых услугах, персонале, расписании или графике
работы тех или иных служб магазина, получить план
расположения зон магазина, о
других, важных для
покупателя сведений.
Однако, большинство представленных на рынке
информационных терминалов
не адаптированы для их использования людьми с
ограничениями по здоровью (по зрению, по слуху, для
людей на инвалидных
колясках)
!
Для решения таких задач используют
сенсорные информационные терминалы (киоски), которые
устанавливают в фойе, холлах при входе в магазин (особенно актуально в крупных ТРЦ). В настоящее время терминалы
перестали быть редкостью, практически не осталось сфер деятельности, где им не нашлось бы применения.
Сенсорный информационный терминал – визитная карточка любого учреждения.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ДОСТУПНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ТАКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСТРОЙСТВА,

## Slide 67
Сенсорный информационный терминал
и специальное программное обеспечение – комплексное информационное решение, ориентированное на все категории посетителей учреждения - в том числе на
покупателей с розничными категориями инвалидности.
Основным местом для установка терминала является холл здания или входная зона магазина
Это позволяет посетителям самостоятельно и оперативно
получить необходимую справочную информацию

## Slide 68
ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ
НАПОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
НАСТЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ